## Slide 1: 如何选择一款合适的逆变器
家用光伏系统
2016年9月27-28日
固德威太阳能学院 王五雷

## Slide 2: 光伏系统示意图
并网光伏逆变器
PV 方阵
交流侧
配电及
并网
数据采集
PC
直流侧
配电
环境监测系统

## Slide 3
PV SYSTEM
1、各国安规都不同
2、系统部件的合理选用
3、各个地区并网条件复杂，施工条件多变，复杂的运维管理工作
4、应用场景区别很大—并网，离并网一体，纯离网，混合系统
5、需求的日益变化：电网的消纳能力挑战、调峰需求、能源互联的需求
6、区域化的投资收益模式
7、政策的变化

## Slide 4: 逆变器是系统的关键先生
Key-Person

## Slide 5: 主要内容
逆变器原理、参数及特点
系统设计参考
常见问题介绍
选择合适的监控方式
光伏系统并网的理解

## Slide 6
微逆&
功率优化器
集中式逆变器
集散式逆变器
组串式逆变器
250W~500W
500kVA~2500kVA
1000W~100kVA
光伏逆变器分类及特点

## Slide 7
直流电压＜60V
DC Electrical <60V；
微逆；
交流输出电压230Vac；
直流电压600-1000V；
组串式逆变器；
AC Electrical 230/400Vac；
配组件优化器的组串
组串式逆变器；
交流输出电压230/400Vac；
光伏逆变器分类及特点

## Slide 8
光伏逆变器拓扑结构—单相

## Slide 9
光伏逆变器拓扑结构—三相

## Slide 10
光伏逆变器拓扑结构—带储能

## Slide 11
逆变器关键参数介绍
 | 参数 | GW25K-DT
直流输入 | 最大直流功率(W) | 25800
 | 最大直流电压 (V) | 1000
 | MPPT电压范围 (V) | 260~850
 | 启动电压 (V) | 250
 | 最大直流电流(A) | 27/27
 | 输入路数 | 6
 | MPPT路数 | 2
交流输出 | 额定交流功率(W) | 25000
 | 最大交流功率(W) | 25000
 | 最大交流电流(A) | 37
 | 额定输出 | 50/60Hz; 400Vac
 | 输出范围 | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac
 | 电流总谐波失真 | <1.5%
 | 功率因数 | 0.9 超前~0.9 滞后
 | 电网类型 | 3W/N/PE
效率 | 最大效率 | 98.5%
 | 欧洲效率 | 98.2%
 | MPPT效率 | 99.9%

## Slide 12
LMPP
GMPP
GMPP
8:00 a.m
LMPP
9:00 a.m
12:00 a.m
阴影扫描算法下
逆变器参数介绍—MPPT

## Slide 13
日落后更多发电
早晨更早发电
逆变器参数介绍—电压范围

## Slide 14
基本功能 | 自动开关机 软启动 恢复并网 有功功率控制 电压/无功调节试验 光伏方阵绝缘阻抗检测 光伏方阵残余电流检测
性能指标 | 谐波和波形畸变 功率因数 三相不平衡度 直流分量
保 护 | 过电压/欠电压保护 过欠频保护 极性和相序错误保护 短路保护 防反放电保护 防孤岛效应保护 零电压穿越 操作过电压 欠频降载 过频降载 快速电压变换 闪变
逆变器参数介绍—电网友好

## Slide 15
高阻抗侦测
根据逆变器发电前后输出端AC电压的变化幅度以及输出电流的大小，采用一定算法运算出逆变器并网处的电网阻抗。然后根据此阻抗调整逆变器输出功率，避免出现逆变器输出端AC电压高出并网许可的电压范围而触发逆变器脱网，保证逆变器持续并网发电。
具备有功、无功功率调节功能（Pf，Qt，Q(p)，Q(u)），帮助改善线路电能质量
逆变器参数介绍—电压范围

## Slide 16
家用单相系统设计

## Slide 17
单相储能系统

## Slide 18: 逆变器选型&系统设计要点
直流侧—匹配电压和电流
交流侧—确认电网电压等级
选用合适的保护开关
逆变器安装及维护，要按照逆变器要求的规范
安装组件要避免阴影遮挡
了解组件的参数特性[温度系数]
不同组件特性要注意
接入条件

## Slide 19: 系统常见问题介绍
没有市电 继电器检测异常
Utility Loss Relay-Check Failure
面板对地绝缘阻抗过低 输出端电流传感器故障
Isolation Failure AC HCT Failure
电网电压超限 残余电流检测装置故障
Vac Failure GFCI Failure
残余电流故障 过温保护
Ground I Failure Over Temperature
电网频率超限 面板电压过高
Fac Failure PV Over Voltage
系
统
故
障
逆
变
器
故
障

## Slide 20: 逆变器安装特别提醒
如果机器装在室外，最好在上部加装一块盖板，一方面可以防止夏天的时候阳光直射，导致机器内部温度过高导致的高温降载，可以提高发电效率；另一方面可以提高逆变器的使用寿命。

## Slide 21: 选择合适的监控方式

## Slide 22: 关于并网特性的解释
两个基本概念
固德威太阳能学院 王五雷
2016年9月

## Slide 23: 两个基本概念
电压源
电流源
电压源自身电压是确定的，而流过它的电流是任意的
电流源自身电流是确定的，而它两端的电压是任意的

## Slide 24: 光伏系统 和 电网 的源特性
并网光伏系统
电流源
离网系统
电压源
电网
电压源
一般我们在任何地方测量电网单相电压都是220V。而流过它的电流只跟负载大小有关
在安规要求范围内跟随电网电压输出恒定的电流
它的输出电压固定，输出电流同样也只跟负载大小有关

## Slide 25: 关注物理连接上的电阻

## Slide 26: 并网特性的解释
并网光伏系统是电流源VS电压源电网，并联后如何工作
首先，我们在考虑电流源的特性的时候，因为它是电流源，那么可以分析电流是什么样的特性。
所谓电流如水流，水在流动过程中，总是先填满离他最近的地方，再流向远方。
那么电流也是先流向阻抗最低的地方，也就是离它最近的负载

## Slide 27: 提出一些问题
为什么负载优先使用光伏发电；
并网系统和离网系统不能直接并联到一起；
为何光伏系统装机容量是有限的；
为何分布式光伏应用提倡自发自用余电上网的消纳模式；
为什么电网消纳能力是有限的；
为什么全额上网的项目更难申请。

## Slide 28
固德威太阳能学院感谢您的关注

## Slide 29: 如何选择一款合适的逆变器
家用光伏系统
2016年9月27-28日
固德威太阳能学院 王五雷